## Slide 1: झाडांना पाणी देण्यासाठी स्वयंचलित सिस्टम बनवणे.

## Slide 2: साहित्य
Arduino Uno
Water Pumping Motor
Soil Moisture Sensor
Relay Module

## Slide 3
साहित्य
Wire
12V 1A Adapter
Soldering Gun & Metals

## Slide 4
Moisture
Sensor
A0
D0
GND
Vcc
Arduino Uno
5v
3.3v
GND
GND
13
8
12V 1A
Adapter
12V Water Pump
12V
Relay Module
NO
COM
NC
Vcc
GND
IN
सर्कीट डायग्राम

## Slide 5
Moisture सेन्सरची Vcc पिन Arduinoच्या 3.3ला जोडावी आणि Relay Module ची Vcc पिन Arduinoच्या 5v ला जोडावी.
Moisture सेन्सरची GND पिन आणि Relay Module ची GND पिन Arduino च्या GNDला जोडावी.
Moisture सेन्सरची डिजिटल पिन (D0) Arduino च्या पिन 8 ला जोडावी.
Relay Module ची IN पिन Arduinoच्या पिन 13 ला जोडावी.
Relay Module ची NO पिन Water Pump च्या positiveला जोडावी.
Relay Module ची COM पिन 12v 1A adapter च्या positiveला जोडावी.
Water Pumpची negative वायर आणि 12v 1A adapter ची negative वायर एकत्र करायची.
कनेक्शन

## Slide 6
Vcc of Moisture Sensor | 3.3v Arduino
Vcc of Relay | 5v Arduino
D0 of Moisture Sensor | Pin8 Arduino
GND of Moisture Sensor | GND Arduino
GND of Relay | GND Arduino
IN of Relay | Pin13 Arduino
+ve of 12v 1A Adapter | COM of Relay
+ve of Water Pump(output) | NO of Relay
-ve of 12v 1A Adapter & Water Pump | Make common
कनेक्शन

## Slide 7: कनेक्टिंग डायग्राम

## Slide 8: असेम्ब्ली

## Slide 9
अ. न. | लागणारे साहित्य | दर (रु) | नग | एकुण (रु)
1 | Arduino UNO | 500 | 1 | 500
2 | Relay Module | 150 | 1 | 150
3 | Moisture Sensor | 150 | 1 | 150
4 | wires | 5 | 8 | 40
5 | 12v 1A Adapter | 150 | 1 | 150
6 | Water Pump | 150 | 1 | 150
 |  |  | Total | 1140
कॉस्टिंग

## Slide 10
धन्यवाद