## Slide 1
Water Dispenser कसा बनवणार?

## Slide 2
पण आपल्याला वॉटर डिस्पेंसर का बनवायचा आहे?
तुम्हीच आता सांगितले की तुम्हाला 20 लिटर पाण्याच्या टाकीमधून पाणी ओतून घ्यायला त्रास होतो. म्हणजे आपण सर्वप्रथम आपल्याला होणारा त्रास शोधून काढला.
मग या त्रासापासून आपल्याला मुक्तता मिळावी म्हणूनच आपण वॉटर डिस्पेंसर बनवायचा हे ठरवले.
चला तर मग आपण वॉटर डिस्पेंसर कसा बनवायचा हे बघूयात.

## Slide 3
साहित्य
रेसिस्टर 1k Ω
एल डी आर
BC 547 Transistor
रिले 5V
कनेक्टर
पोटेनशिमेटेर 10kΩ
IN 4007 डायोड

## Slide 4
साहित्य
Water Pumping Motor
12V 1A DC Adapter
Fish Tank Pipe
पी सी बी

## Slide 5
Wires
साहित्य
Soldering Gun & Metals
Wire

## Slide 6
PCB सर्किट डायग्राम
Relay
5V Supply

## Slide 7
सगळे साहित्य घ्यावे . चित्रात सर्व साहित्य आहे याप्रमाणे घेणे .
स्टेप 1 -

## Slide 8
एक एक करून सगळे साहित्य लावून घेणे आणि त्यांना सोल्डरिंग करणे .
स्टेप 2 -

## Slide 9
आता एलडीआर आणि पोटेंशोमीटर वायरला लावून २ पिन कनेक्टरनी ते पीसीबीला लावून घ्यावा.
स्टेप 3 -

## Slide 10
आउटपुटला वॉटर पम्पिंग मोटर लावावी. याचे कनेक्शन वॉटर पंप ची +ve वायर रिलेच्या no ला लावावी आणि १२v सप्लाय ची +ve वायर रिलेच्या com ला लावावी आणि दोघांच्या पण -ve वायर एकत्र कराव्या.
आपल्याला ५v आणि १२v हे दोन अडॅप्टर वापरावे लागू नये म्हणून आपण या ठिकाणी व्होल्टेज रेग्युलेटर ७८०५ वापरले आहे म्हणजे आपण १२v अडॅप्टर मधूनच ५v सप्लाय देऊ शकतो .
Water Pump
+
12v 1A Adapter
7805 Voltage regulator
स्टेप 4 -

## Slide 11
असेम्ब्ली

## Slide 12
Costing
अ. न. | लागणारे साहित्य | दर (रु) | नग | एकुण (रु)
1 | 12V 1A Adapter | 150 | 1 | 150
2 | LDR | 10 | 1 | 10
3 | Water Pumping Motor | 250 | 1 | 250
4 | Potentiometer | 10 | 1 | 10
5 | Diode | 1 | 1 | 1
6 | BC 547 Transistor | 1 | 1 | 1
7 | 7805 Voltage Regulator | 10 | 1 | 10
8 | wires | 5 | 4 | 20
9 | Fish Tank Pipes | 20 | 1 | 20
10 | PCB | 100 | 1 | 100
11 | Resistor 1kΩ | 1 | 1 | 1
12 | Relay | 15 | 1 | 15
13 | Green Screw Connector | 20 | 2 | 20
14 | 2 Pin Connector | 8 | 2 | 8
 |  |  | Total | 616

## Slide 13
धन्यवाद